## Slide 1
2.3.4 浮点四则运算
浮点运算的实现：
低档微机，通过子程序
中档微机，通过浮点处理器（协处理器）
高档微机，通过专门的浮点运算部件

## Slide 2
在浮点算术运算中，阶码和尾数都是定点数，阶码是定点整数，尾数是定点纯小数，浮点运算的规则可以归结为定点运算规则。
需要增加一个阶码的定点运算及运算结果的规格化操作。
2.3.4 浮点四则运算
注: 关于尾数规格化
使尾数成为规格化数, 以便充分利用尾数的有效位数。规格化尾数的含义是使尾数W满足:
1/2 ≤ W < 1
(最高有效位绝对值为1)

## Slide 3
1. 浮点加减运算
(1)检测能否简化操作。
(2)对阶
10.0 1
对阶：使两数阶码相等(小数点实际位置对齐，尾数对应权值相同)。
规则：
2 ×0.1001
2 ×0.1101
2
3
11 0.1
010.01
110.1
2 ×0.0101
3
2 ×0.1101
3
小阶向大阶对齐。
当两个操作数中只要有一个为0，不需要运算，就可以得出结果，可以节省运算时间。
末位置1

## Slide 4
3.尾数加减.
(1) 1.0001
+0.1001
阶码比较：比较线路或减法。
对阶操作：小阶阶码增大，尾数右移。
例.AJ>BJ，则BJ+1 BJ，BW，直到BJ=AJ
1.1010
(2) 0.0101
+0.1101
AM + BM AM
4.结果规格化
M <1/2
1.0010
M >1
应左移规格化
应右移规格化
正数：M1=1;
负数：M1=0;
异号数相加或同号数相减，使得|M|<1/2
如果同符号数相加，尾数进位到符号位，即：
|M|≥1

## Slide 5
AE+1 AE
若 Af1⊕Af2=1,则右规：
(1) 11.0001
+00.1001
11.1010
(2) 00.0101
+00.1101
01.0010
Af1Af2 A1
AM
11.1010
若 Af1Af2A1+Af1Af2A1=1,则左规：
01.0010
Af1Af2
AM
AE-1 AE
正数：M1=1;
负数：M1=0;

## Slide 6
2. 浮点数的溢出判断
浮点数的溢出由阶码来判断
例如，设阶码数值部分取7位
（1）小于-128，称为下溢，它发生在左规时。
这种情况不作为溢出处理，它表示数的绝对值很小，用机器零表示（阶码、尾数全0）。
（2）大于+127时，称为上溢，这是浮点数的真正溢出。置位溢出标志，作中断处理。

## Slide 7
例 x = 0.1101×1001，y=- (0.1010)×1011，求x+y=?
解：
（1）对阶：
假定两数在计算机中采用补码制，双符号位，则
[x]补=0001,00.1101 Ex=0001
[y]补=0011,11.0110 Ey=0011
求阶差：△E =Ex-Ey=0001+1101=1110，即△E =-2，表示x的阶码Ex小于y的阶码Ey。
所以应使x的尾数右移2位，阶码加2，则[x]补=0011, 00.0011，这时△E =0，对阶完毕。

## Slide 8
（2） 尾数相加
x和y对阶后的尾数分别为：
[Mx]补=00.0011，[My]补=11.0110
则 [Mx]补+[My]补=00.0011+11.0110=11.1001
∴ [x+y]补=0011,11.1001
（3） 规格化
和的尾数的两符号位相等，但小数点后的第一位也与符号位相等,不是规格化数，需要进行左规。
尾数左移一位，阶码减１，就可得到规格化的浮点数结果。
[x+y]补=0010,11.0010

## Slide 9
2. 浮点乘法运算
浮点乘 定点加、定点乘
设A=2 ×AM，B=2 ×BM
AJ
BJ
AJ+BJ
A×B=2 ×(AM×BM)
步骤：
1.检测操作数是否为0。
2.阶码相加。
若阶码用移码表示，相加后要修正。
3.尾数相乘。
相乘前不需对阶。
4.结果规格化。
一般左规。

## Slide 10
例 已知 x=0.110000×10101，y=-0.111000×10100，设阶码数值部分各取5位，阶符2位；尾数数值部分各取6位，尾符2位，按机器浮点数运算步骤，求x×y。
解 ：
(1) 求阶和
[Ex]补=00 00101 [Ey]补=00 00100
[△E]补=[Ex]补 + [Ey]补 = 00 01001
(2) 尾数相乘
可利用原码或补码定点数乘法求尾数之乘积，可得
[Mx·My]原 = 1.101010000000
或 [Mx·My]补 = 1.010110000000

## Slide 11
(3) 规格化
已是规格化形式，勿需规格化。
(4) 舍入
若取单字长乘积，可得[Mx×My]原=1.101010或[Mx×My]补=1.010110，所以
[x×y]原=1.101010×100001001
[x×y]补=1.010110×100001001
得 x×y = -0.101010×101001= -101010000

## Slide 12
3.浮点除法运算
步骤：
1.检测操作数是否为0。
2. AW < BW ?(使被除数绝对值小于除数，保证商为纯
小数。)
浮点除 定点减、定点除
设A=2 ×AM，B=2 ×BM
AJ
BJ
AJ-BJ
A÷B=2 ×(AM
÷BM)
4.尾数相除。
相除前不需对阶。
5.结果不需要再规格化。
3.阶码相减。
若阶码用移码表示，相减后要修正。

## Slide 13
思考
简要回答下列问题
（1）原码一位乘法与补码一位乘法的主要区别是
什么？
（2）原码加减交替除法根据什么情况商1、商0？
（3）在浮点加减运算中如何进行对阶操作？
（4）在什么情况下需要左移规格化？什么情况下
需要右移规格化？

## Slide 14
例:
1. 一位乘法是将乘法转换成部分积累加和移位操作, 因此( )
① 在原码一位乘法中, 只有求和操作而无相减操作
② 在补码一位乘法中, 只有求和操作而无相减操作
③ 在原码一位乘法中, 既有求和操作, 也有相减操作
④ 不管原码一位乘法或补码一位乘法, 都既有求和操作也有相减操作
2. 在浮点运算中, 对阶操作是指( )
① 小阶增大, 尾数左移
② 大阶减少, 尾数左移
③ 小阶增大, 尾数右移
④ 大阶减少, 尾数右移

## Slide 15
3. 在补码加减运算中，( )
① 若最高有效位和符号位均产生进位, 不发生溢出
② 若最高有效位和符号位均产生进位, 发生溢出
③ 若最高有效位产生进位, 发生正溢出
④ 若符号位产生进位, 发生负溢出