## Slide 1
3.5 组合逻辑控制
（结合时序、指令流程、微命令等）

## Slide 2
微命令
发生器
……
微命令序列
译码
器
…
I/O状态
控制台信息
状态寄存器
PSW
时序系统
指令寄存器
IR
地址形成
部件
程序计数器
PC
主存
运算器
时序
信号
操作码
寻址方式
组合逻辑原理图

## Slide 3
1.组合逻辑控制器的时序系统
（1）工作周期划分
取指周期FT
用于指令正常执行
源周期ST
目的周期DT
执行周期ET
中断周期IT
DMA周期DMAT
用于I/O传送控制
依靠不同的时间标志,让CPU分步工作,通常采用工作周期、时钟周期和工作脉冲三级时序。
问题：运行中，是否必须知道当前处于的周期？

## Slide 4
方法：设置6个触发器分别作为周期的状态标志
1 工作周期开始
0 工作周期结束
在整个指令周期中，任何时候必须、且只能有一
个工作周期状态标志为“1”。
FT
S
R
D
C
Q
Q
总清
1
1 FT
CPFT
电平上升
复位

## Slide 5
1）取指周期(FT)
从M取出指令并译码，
公共操作
修改PC。
取指结束时，按操作码和寻址方式(R/非R寻址)
转相应工作周期。
按寻址方式(非R寻址)形成源地址；从M取出源操
作数，暂存于C。
2）源周期(ST)

## Slide 6
3）目的周期(DT)
4）执行周期(ET)
按寻址方式(非R寻址)形成目的地址，或从M取出
目的操作数，暂存于D。
按操作码完成相应操作(传送、运算、取转移地址
送入PC、返回地址压栈保存)；
后续指令地址送入MAR。

## Slide 7
5）中断周期(IT)
关中断、保存断点和PSW、转服务程序入口。
IT指CPU响应中断请求后，到执行中断服务程序前。
6）DMA周期(DMAT)
DMAT指CPU响应DMA请求后，到完成一次数据传送的时间。
DMA控制器接管总线权，控制数据直传。
由硬件完成

## Slide 8
1）时钟周期时间：
一次从M读出，并经数据通路传送的操作；或
一次数据通路传送操作；或
一次向M写入的操作
（2）时钟周期(节拍)T
1微秒
完成一步操作：
模型机以访存时间作为一步操作时间。
设置一个总线周期的长度等于一个时钟周期，可根据需要扩展。

## Slide 9
2）时钟周期数：
每个工作周期第一拍T=0，
每开始一个新节拍T计数，
工作周期结束时T清0。
一个工作周期中的时钟数可变。
用计数器T控制节拍数
将计数值译码，可产生节拍电位。

## Slide 10
每个时钟周期结束时设置一个脉冲。
（3）工作脉冲P
1µS
时钟周期T
工作脉冲P
打入寄存器
进行时序转换
（周期状态设置/清除
时钟T计数/清除）

## Slide 11
2.CPU控制流程
FT
双
单
转
SR
ST
DT
ET
DMAT
DMA请求？
中断请求？
IT
SR
Y
N
Y
N
源操作数非寄存器直接寻址

## Slide 12
总清
3.指令流程图与操作时间表
（1）取指周期FT
拟定指令流程：
初始化时置入FT，
确定各工作周期中每拍完成的具体
操作（寄存器传送级）。
列操作时间表：
列出每一步操作所需的微命令及产
生条件。
1）进入FT的方式
FT
S
R
D
C
Q
Q
FT 1
程序正常运行时同步打入FT。
1 FT
CPFT
复位

## Slide 13
2）流程图
1 ST
FT0：
PC+1 PC
M IR
3）操作时间表
FT0：
电位型微命令
脉冲型微命令
M IR
EMAR,
R,
SIR
PC+1 PC
PC A,
A+1,
DM
CPPC
1 DT
1 ET
或
或
CPFT( P)
CPST( P)
CPDT( P)
CPET( P)
CPT ( P)
工作周期中，每节拍结束时发CPT；工作周期结束时，
5个时序打入命令都发。
转换

## Slide 14
操作时间表中各微命令的含义:
控制访存操作的微命令
EMAR, R/W, SIR, …
(2) 控制CPU内部数据通路操作微命令
PCA, S3S2S1S0MC0, DM, CPPC, …
(3) 控制时序切换的微命令
1ST or DT or ET, CPFT/ST/DT/ET, T+1, CPT, …

## Slide 15
（2）传送指令
FT0：
M IR，
1）流程图
例1：
MOV R0，R1；
源数
ET0：
R1 R0
PC MAR
ET1：
例2：
MOV(R0),(R1)；
FT0：
M IR，
PC+1 PC
ST0：
R1 MAR
ST1：
M MDR C
DT0：
R0 MAR
目的地址
ET0：
C MDR
ET1：
MDR M
ET2：
PC MAR
PC+1 PC

## Slide 16
PC+1 PC
例3：
MOV X(R0),X(R1)；
FT0：
M IR

## Slide 17
2）操作时间表
例：
MOV (R1)，(SP)+；
/24
FT0：
M IR
SP MAR
M MDR C
PC+1 PC
CPPC
ST0：
SP+1 SP
EMAR
R
SMDR
MDR B
输出B
CPC
SP A
A+1
DM
CPSP
EMAR
PC A
A+1
R
SIR
DM
1 ST
CPFT(P)
CPET(P)
CPT(P)
DM
CPMAR
输出A
SP A
T+1
CPT(P)
T+1
CPT(P)
ST1：
ST2：
1 DT
CPFT(P)
CPET(P)
CPT(P)

## Slide 18
（3）双操作数指令
取目的数，暂存于D。
例：
ADD X(R1),(PC)+ ；

## Slide 19
（4）单操作数指令
FT0：
M IR，
例：
COM -(R0)；
DT0：
R0-1 R0
、MAR
DT1：
M MDR D
ET0：
ET1：
MDR M
ET2：
PC MAR
PC+1 PC
D MDR

## Slide 20
（5）转移-返回指令
无条件转移
SKP
R
（R）
（R)+
按R指示从M取转移地址,修改R。
（SP)+
X(PC)
执行再下条指令。
从R取转移地址。
按R指示从M取转移地址。
从堆栈取返回地址,修改SP。
以PC內容为基准转移。
（RST）

## Slide 21
FT0：
M IR，
例1：
JMP R0；
SP+1 SP
、MAR
M MDR PC
ET0：
ET1：
SP MAR
ET2：
R0 PC
PC+1 PC
例2：
RST (SP)+；
FT0：
M IR，
PC+1 PC
ET0：
、MAR
例3：
JMP X(PC)；
FT0：
M IR，
PC+1 PC
ET0：
PC MAR
ET1：
M MDR C
位移量
ET2：
PC+C PC
、MAR

## Slide 22
SP-1 SP
MDR M
ST1：
PC MDR
在ST形成子程序入口；在ET保存返回地址，并转
子程序入口。
ST0：
、MAR
例：
JSR（R2）；
FT0：
M IR，
PC+1 PC
ET0：
R2 MAR
ET1：
M MDR C
子程序入口
C PC
、MAR
返回地址压栈
ET2：
ET3：
无条件转子：
R
（R）
（R)+
（SP)+
（PC)+
入口在R中
（5）转子指令
入口在M中
入口在M堆栈
容易被遗漏

## Slide 23
归纳微命令,综合化简条件,用组合逻辑电路实现。
读令R=
例：
FT0
+MOV(ST1+ST4+……)
CPPC =
FT0
+……
P
+MOV(ST2+DT2) X P
+……
3.5.3 微命令的综合与产生
组合逻辑方式的缺点：
（1）设计不规整
（2）不容易修改或扩展
结合指令系统，将所有的微命令的产生条件列出，并进行逻辑综合、化简，最后用逻辑电路来实现。
如果增加一条指令？