## Slide 1
计算机组成原理
第三章 中央处理器
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
主要内容
1
2
3
运算方法
模型机的总体设计
算术逻辑运算部件
4
模型机的组合逻辑控制器
5
模型机的微程序控制器

## Slide 3
3.2 算术逻辑运算部件
01.
加法单元
02.
串行加法器
03.
并行加法器
04.
ALU单元与多位ALU部件

## Slide 4
引言
1位全加器
n位并行加法器
ALU单元
乘、除法器
运算器
进位链
n个1位全加器
选择逻辑控制
移位器
选择器
寄存器组

## Slide 5
一、加法单元
若：+1101、+1111两数相加，且分别放入到A、B两个寄 存器。（补码、双符号位表示）
加法单元 i
Ai Bi Ci-1
Ci
∑i
本位操作数
低位进位
本位进位
本位和
第3位：
输入量：Ai(1),Bi(1), Ci-1(1)
输出量：∑i(1)， Ci(1)
0 0 1 1 0 1 + 0 0 1 1 1 1
0 1 1 1 0 0

## Slide 6
一、加法单元
加法单元 i
Ai Bi Ci-1
Ci
∑i
本位操作数
低位进位
本位进位
本位和
输入、输出量之间的关系式： 根据真值表、卡诺图
Σi =（Ai ⊕ Bi）⊕ Ci-1 (1)
Ci = Ai Bi +（Ai ⊕ Bi）Ci-1 (2)

## Slide 7
一、加法单元
Σi =（Ai ⊕ Bi）⊕ Ci-1 (1)
Ci = Ai Bi +（Ai ⊕ Bi）Ci-1 (2)
根据上式，得出一位全加器的逻辑电路图：
根据(1)式得：如果三个输入中1的个数为奇数，则本位和为1，否则为0。

## Slide 8
一、加法单元
Σi =（Ai ⊕ Bi）⊕ Ci-1 (1)
Ci = Ai Bi +（Ai ⊕ Bi）Ci-1 (2)
根据(1)式得：
如果三个输入中1的个数为奇数，则本位和为1，否 则为0。
根据(2)式得：
当本位的两个输入Ai、Bi均为1时，不管低位有无 进位Ci-1传来，都必然产生进位Ci；若Ci-1为1，只 要Ai、Bi中有一个为1，也必然产生进位。

## Slide 9
二、串行加法器
定义：如果每步只求一位和，将n位加分成n步实现，这 样的加法器称为串行加法器。
1个一位全加器
1个移位寄存器：从低到高串行提供操作数相加
1个触发器：记录进位信号
1个寄存器
组成：
组成图：
特点：
结构简单，
速度极慢。

## Slide 10
三、并行加法器
1、定义：如果用n位全加器一步实现n位相加，即n位同 步相加，这样的加法器称为并行加法器。
2、组成：
并行加法器
n位加法器
进位链
串行进位链
并行进位链
根据（指Ci-1）输入量提供时间的不同，将进位链分为带串行进位链的并行加法器，带并行进位链的并行加法器。
加法器的运算速度不仅与全加器的运算速度有关，更主要的因素是取决于进位传递速度。

## Slide 11
三、并行加法器
3、进位信号的基本逻辑
Ci = Ai Bi +（Ai ⊕ Bi）Ci-1
令 Gi = Ai Bi , 进位产生函数
Pi = Ai ⊕ Bi ，进位传递函数
4、串行进位链
定义：各级进位信号直接依赖于低一级的进位信号
关系式：
C1 = G1 + P1C0
C2 = G2 + P2C1
……
Cn = Gn + PnCn-1

## Slide 12
三、并行加法器
结构图：
特点：结构比较简单，运算速度比较慢。
5、并行进位链
定义：各级进位信号是并行（同时）形成的。
关系式：
C1 = G1 + P1C0
C2 = G2 + P2G1 + P2P1C0
……
Cn = Gn + PnGn-1 + …+ Pn…P1C0
(Ai,Bi,C0)
Ci
(Gi,Pi,C0)
稳定

## Slide 13
三、并行加法器
结构图：
特点：结构复杂，运算速度快。

## Slide 14
三、并行加法器
6、组内并行，组间串行的进位链
例如：加法器字长16位，设4位为一组，则将进位链分为 两级。
4位
4位
4位
4位
第4组 第3组 第2组 第1组
C16 ~ C13 C12 ~ C9 C8 ~ C5 C4 ~ C1
C0
分级（2级）同时进位

## Slide 15
三、并行加法器
第一小组：
C1 = G1 + P1C0
C2 = G2 + P2G1 + P2P1C0
C3 = G3 + P3G2 + P3P2G1 + P3P2P1C0
C4 = G4 + P4G3 + P4P3G2 + P4P3P2G1+ P4P3P2P1C0
第二小组：
C5 = G5 + P5CI（注意，CI中“I”不是“1”，表示第一组）
C6 = G6 + P6G5 + P6P5CI
C7 = G7 + P7G6 + P7P6G5 + P7P6P5CI
C8 = G8 + P8G7 + P8P7G6 + P8P7P6G5+ P8P7P6P5CI
GI
PI
GⅡ
PⅡ
（1）第一级：小组内并行进位链

## Slide 16
三、并行加法器
第三小组：
C9 = G9 + P9CⅡ
C10 = G10 + P10G9 + P10P9CⅡ
C11 = G11 + P11G10 + P11P10G9 + P11P10P9CⅡ
C12 = G12 + P12G11 + P12P11G10 + P12P11P10G1+ P12P11P10P9CⅡ
第四小组：
C13 = G13 + P13CⅢ
C14 = G14 + P14G13 + P14P13CⅢ
C15 = G15 + P15G14 + P15P14G13 + P15P14P13CⅢ
C16 = G16 + P16G15 + P16P15G14 + P16P15P14G13+P16P15P14P13CⅢ
GI
PI
GⅡ
PⅡ

## Slide 17
三、并行加法器
（2）第二级：小组间串行进位链
CI = GI + PIC0
CⅡ = GⅡ + PⅡCI
CⅢ = GⅢ + PⅢCⅡ
CⅣ = GⅣ + PⅣCⅢ

## Slide 18
7、组内并行，组间并行的进位链
CI = GI + PIC0
CⅡ = GⅡ + PⅡCI
= GⅡ + PⅡGI + PⅡPIC0
CⅢ = GⅢ + PⅢCⅡ
= GⅢ + PⅢGⅡ + PⅢ PⅡGI + PⅢPⅡPIC0
CⅣ = GⅣ + PⅣCⅢ
= GⅣ + PⅣGⅢ + PⅣPⅢGⅡ+ PⅣPⅢPⅡGI
+ PⅣPⅢPⅡPIC0

## Slide 19
四、ALU单元与多位ALU部件
定义：若干位全加器，并行进位链，输入选择门集成在一块芯片上。
1、一位ALU逻辑
组成：
1位加法器（求和、进位）
1位输入选择器（1对与或非门 ）
1个公共控制门（算术或逻辑运算）
逻辑关系式：
Σi =（Ai ⊕ Bi）⊕ Ci-1
Ci = Ai Bi + (Ai ⊕ Bi) Ci-1
2、四位ALU芯片举例

## Slide 21
谢谢观看
计算机组成原理
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering