## Slide 1
定点除法运算
除法 若干余数与除数加减、移位。
例. 0.10110÷0.11111
0.10110
1101
0.
0
1
11111
0.11111
0
0
0
1
11111
10101
0
1
11111
1011
0
0
.
00000
.
0.
商： 0.10110
余数：0.10110×2
5
实现除法的关键：
比较“余数”、除数绝对值大小，以
决定上商。

## Slide 2
.1 原码恢复余数法
1.算法
比较两数大小可用减法试探。
2×余数-除数=新余数
为正:够减,商1。
为负:不够减,商0,恢复原余数。
2.实例
X=-0.10110，Y=0.11111，求X/Y，给出商Q和余数R
设置：A：被除数、余数，B：除数，C：商
初值：A= X = 00.10110
B= Y = 00.11111
C= Q = 0.00000
-B= 11.00001

## Slide 3
步数 条件 操作 A C
00.10110 0.00000
1）
0
-B
01.01100
+11.00001
00.01101
0.00001
2）
1
-B
00.11010
+11.00001
11.11011
0.00010
3）
恢复余数
+B
+00.11111
00.11010
01.10100
0.00101
4）
0
-B
+11.00001
00.10101
Cn
SA
Q1
Q2
Q3
r0
2r0
r1
2r1
r2’
r2
2r2
r3

## Slide 4
步数 条件 操作 A C
00.10101 0.00101
5）
0
-B
01.01010
+11.00001
00.01011
0.01011
6）
1
-B
00.10110
+11.00001
11.10111
0.10110
7）
恢复余数
+B
+00.11111
00.10110
Q= -0.10110
Cn
Q4
Q5
Q3
r3
2r3
r4
2r4
r5’
r5
R= 0.10110×2
-5
X/Y=-0.10110+
-0.10110×2
-5
0.11111

## Slide 6
3.说明（易错）
（1）A、B双符号位，X、Y绝对值，X 小于 Y 。
（2）运算结束后，余数乘以2 ，与被除数同号。
-n
2 原码不恢复余数法（加减交替法）
1.算法分析
第二步:2r1-B=r2’<0
第三步:r2’+B=r2(恢复余数)
第四步:2r2-B=r3
2r2-B=2(r2’+B)-B
=2r2’+B=r3
第二步:2r1-B=r2<0
第三步:2r2+B=r3
(不恢复余数)

## Slide 7
/34
2.算法
ri+1=2ri+(1-2Qi)Y
ri为正，则Qi为1，第i+1步作2ri-Y；
ri为负，则Qi为0，第i+1步作2ri+Y。
3.实例
初值：A= X = 00.10110
B= Y = 00.11111
C= Q = 0.00000
-B=11.00001

## Slide 8
/34
步数 条件 操作 A C
00.10110 0.00000
1）
为正
-B
01.01100
+11.00001
00.01101
0.00001
2）
为负
-B
00.11010
+11.00001
11.11011
0.00010
3）
+B
+00.11111
11.10110
0.00101
为正
00.10101
Cn
r
Q1
Q3
r0
2r0
r1
2r1
r2
2r2
r3
4）
为正
-B
01.01010
+11.00001
00.01011
0.01011
2r3
r4

## Slide 9
步数 条件 操作 A C
00.01011 0.01011
6）
为负
恢复余数
+B
+00.11111
00.10110
Q= -0.10110
Cn
Q4
r4
5）
为正
-B
00.10110
+11.00001
11.10111
0.10110
2r4
r5’
r5
R= 0.10110×2
-5
X/Y=-0.10110+
0.10110×2
-5
-0.11111