## Slide 1
3.1 指令的寻址方式
本节主要分析：
指令系统→
设计CPU的一般过程：
控制器→
数据通路→
CPU定型
指令的寻址方式
√
1/15
寻址方式
指令的基本格式
操作码θ 地址码A

## Slide 2
常见的四大类寻址方式
1、立即寻址
2、直接寻址
3、间接寻址
4、变址、基址寻址及其变化
2/15

## Slide 3
1、立即寻址
操作码θ 地址码A
立即数 imm
操作数：S = imm
指令中直接给出操作数。
3/15
例： MOV AX，1234H

## Slide 4
指令中直接给出操作数的地址码。
(数在M中)
(数在R中)
2、直接寻址
操作码θ
地址码D
存储单元地址
寄存器编号
主存M
操作数S
地址码=1234H
1234H
θ
（1） 主存直接寻址
4/15
直接地址码

## Slide 5
例：若主存储器数据区的地址与数据之间对应关系如下，指令给出地址码D=2000H，请问下面指令执行完毕后，AX= 。
地址 数据
1000H 1A00H
2000H 1B00H
3000H 1C00H
操作数S与地址码D的关系为：S=(D)
例如：MOV AX，[2000H]
1B00H

## Slide 6
（2） 寄存器直接寻址
针对操作数在寄存器中的情况
寄存器组
操作数S
地址码=Ri
寄存器号Ri
θ
直接寻址 操作数：S =（D）
6/15

## Slide 7
例：若CPU中寄存器内容如下，现指令中给出寄存器号为011，请问下面指令执行完毕后，AX= 。 。
R0 1000H
R1 2000H
R2 3A00H
R3 3C00H
3C00H
操作数S与寄存器Ri的关系为：S=(Ri）
例如：MOV AX，Ri

## Slide 8
(数在 ？中)
(数在 ？中)
3、间接寻址
指令给出操作数的间接地址。
操作码θ
间接地址
存储单元地址
寄存器编号
8/15

## Slide 9
（1） 主存间接寻址
操作码θ 间接地址A
A=0030H →
0060H →
操作数：S =((A))
存储器
…
…
→
存储单元地址
操作码θ 寄存器号R
（2）寄存器间接寻址
S =((R))
M
R=02
0040H→
S
...
...
观察：两种间址方式，第二下（次）寻址在哪里进行？
主存M
0060H
S
0040H
9/15
间址单元

## Slide 10
(数在 ？中)
(数在 ？中)
操作码θ 地址码A /操作数D
地址码D
存储单元地址
寄存器编号
3、间接寻址
指令给出操作数的间接地址。
(数在M中)
(数在M中)
思考：两种间址方式，哪种寻址速度快？为什么？
10/15

## Slide 11
例：若主存储器数据区的地址与单元内容之间对应关系如下，指令给出地址码D=2000H，按间接寻址方式读取操作数。
地址 存储内容
1000H 4000H
2000H 3000H
3000H AC00H
指令给出间址单元地址D=2000H；
据此访问主存储器，则操作数地址(D)=3000H；
按此地址再次访问主存储器，则操作数S=((D))= AC00H。

## Slide 12
12
例：若指令中给出寄存器号为001，按寄存器间址方式读取操作数。
寄存器：R0 1000H
R1 2000H
R2 3000H
主存单元：1000H 3A00H
2000H 2C00H
3000H 3B00H
指令指定的寄存器为R1，则操作数地址（R1）= ，据此访问主存储器，则操作数为S= ((R1))= 。
2000H
2C00H

## Slide 13
③ 自增型寄存器间址方式
寄存器间址的一种变型,若指令中给出存放操作数地址的寄存器号,从寄存器中读出操作数地址后,寄存器内容加1，这种寻址方式称为自增型寄存器间接寻址。
3、间接寻址（变形方式）
i++

## Slide 14
A+1，修改Ri的内容
OP 地址1 地址2=XXX
（寄存器Ri的编号）
Ri
A（操作数地址）
主存
A
操作数S
寻址过程：
寄存器号 操作数地址 操作数
Ri
M
Ri内容+1

## Slide 15
15
例：若指令中给出寄存器号为010，按自增型寄存器间址方式读取操作数，并修改指针。
寄存器：R0 1000H
R1 2000H
R2 3000H
主存单元：3000H A300H
3001H BC00H
指令指定的寄存器为R2，则操作数有效地址(R2)= ；
按照该地址访问主存储器，则操作数为S= ((R2))= ；R2内容加1后，指针内容修改为(R2)= 。
照此继续，通过重复执行这同一条指令就可以沿着地址码增加的方向，访问从3000H单元开始的一段连续区间。
3000H
A300H
3001H

## Slide 16
④ 自减型寄存器间址方式
寄存器间址的又一种变型。
若指令中给出寄存器号，被指定的寄存器内容减1后作为操作数地址，按照该地址访问主存储器，相应的主存单元内容为操作数。
--i

## Slide 17
OP 地址1 地址2=XXX
（寄存器Ri的编号）
Ri
A
主存
A-1
操作数S
寻址过程：
寄存器号 操作数地址=(Ri)-1 操作数
Ri
M
操作数地址=A-1
A

## Slide 18
例：若指令中给出寄存器号为010，按自减型寄存器间址方式修改指针，并读取操作数。
寄存器：R0 1000H
R1 2000H
R2 3000H
主存单元：2FFEH A300H
2FFFH 27FFH
3000H BC00H
指令指定的寄存器为R2;
将R2的内容减1后作为操作数地址;
从地址2FFFH单元中读得操作数 。
照此继续，通过重复执行这同一条指令，就可以访问从2FFFH开始，沿地址码减小方向的一个连续数据区。
（R2－1）= 3000H－1= 2FFFH
S= ((R2－1))= 27FFH

## Slide 19
格式
堆栈间接寻址
操作码θ 堆栈指针SP
S =((SP))
SP
S
M
0070
栈顶
SP既可出现在指令中，也可隐含约定。
详解见年级课件（自学）
如堆栈向上生成
压栈：
SP自动减1，再存数。
-(SP)，自减型间址。
先取数，SP再自动加1。
(SP)+，自增型间址。
出栈：
SP
栈顶
M
S
...
...
...
低
高

## Slide 20
4、变址、基址寻址及其变化
指令给出一个寄存器号和一个地址量，寄存器内容与地址量之和为有效地址。
格式
（1）变址寻址
操作码θ 地址码
变址寄存器号
S =((RX)+ D)
形式地址
修改量
基准地址
20/15
常数值
RX D
M
=1042H→
S
...
...
0040H
Rx=02
+ 1002H D

## Slide 21
21
例：若指令中给出变址寄存器号为000，形式地址为1000H，按变址方式读取操作数。
寄存器：R0 0030H
R1 1000H
R2 2000H
主存单元：1000H 7A00H
102FH 1000H
1030H 2C00H
变址寄存器是 ，则变址量为 ；
形式地址D＝1000H，则变址计算：
A= ；
据此访问主存储器，读得操作数S 。
R0
N=（R0）＝0030H
D+(R0) =D+N=1000H+0030H=1030H
= (A)= 2C00H

## Slide 22
应用场合：访问一维数组中连续区间内的数组元素。
D为存储区首地址（教室门牌号/数组名）；
(RX)为所访单元距离首址的长度；
RX初值为0，每访问一个单元，(RX)+1。
4、变址、基址寻址及其变化
（1）变址寻址
000 000
000 001
000 010
.....
000 111
000
000 000
001
010
.....
111
001
000 000
001
010
.....
111
010
000 000
001
010
.....
111
011
22/16
操作码θ RX D

## Slide 23
格式
（2）基址寻址
基址寄存器号
指令给出一个寄存器号和一个地址量，寄存器内容与地址量之和为有效地址。
操作码θ Rb D
位移量
S =((Rb)+ D)
基准地址
相对于基址的位移
23/15
常数值

## Slide 24
例：若指令中给出基址寄存器号为001，形式地址（位移量）为007FH，按基址寻址方式读取操作数。
寄存器：R0 0030H
R1 1000H
R2 2000H
主存单元：1000H 7A00H
102FH 1000H
1030H 2C00H
基址寄存器为 ，则基准地址为N= ；
位移量为D=007FH，则基址计算：
A= ；
据此访问主存储器，读得操作数S= 。
R1
(R1)= 2000H
D+(R1)=D+N= 007FH+2000H=207FH
(A)= 7A3CH

## Slide 25
（2）基址寻址
4、变址、基址寻址及其变化
应用场合：访问二维数组中某类指定的元素
D为所访单元距离首址的长度；
(RX)为存储区首地址（教室门牌号）；RX初值为0，每访问一个单元，(RX)+1。
000 000
000 001
000 010
.....
000 111
000
000 000
001
010
.....
111
001
000 000
001
010
.....
111
010
000 000
001
010
.....
111
011
25/15
操作码θ Rb D

## Slide 26
※变址与基址的共同点和区别：
1、共同点：
有效地址=寄存器内容(R)+指令中的立即数D
2、变址与基址的区别：
变址：指令提供基准量(不变)，R提供修改量(可变)；适于处理一维数组。
基址：指令提供位移量(不变)，R提供基准量(可变)；用于扩大有限字长指令的访存空间。
门牌号
距离首址的长度
26/15

## Slide 27
（3） 基址加变址方式
基址寻址方式的目的是扩大有限字长指令的寻址空间,变址寻址方式的目的是为了灵活修改地址以适应连续区间(程序循环)的操作。
如果在同一条指令中要兼有这两种功能，可以采取复合型的寻址方式，即基址加变址方式。
4、变址、基址寻址及其变化

## Slide 28
28/33
或隐含指定
S =((RX)+(Rb)+ D)
格式
（3）基址+变址
变址寄存器号
指令给出两个寄存器号和一个地址量，寄存器内容与地址量之和为有效地址。
位移量
操作码θ RX Rb D
基址寄存器号
便于处理两维数组。
格式
（4）相对寻址
指令给出位移量，PC当前的内容与位移量之和为有效地址。
位移量
操作码θ PC ±D
S =((PC)±D)
有效地址相对PC上下浮动,给编程带来方便。

## Slide 29
格式
●（5）页面寻址
指令给出位移量，PC的高位部分与位移量拼接，形成有效地址。
位移量
操作码θ PC D
或隐含指定
S =((PC)H，D)
[例]M为64KB，划分为256页，每页256B。
页号
页内地址
用于页式管理存储系统。
寻址速度快，适于组织程序模块，
有效利用存储空间。
PC
0165H
017CH
7C
...
...
...
S

## Slide 30
详解见年级课件（自学）

## Slide 31
31/15
常见的四大类寻址方式
1、立即寻址
2、直接寻址
3、间接寻址
4、变址、基址寻址及其变化